## Slide 1: ROS2
ROS2 패키지, 노드

## Slide 2
●
○
■
■
■
■
●
●
●
●
.
├── build
├── install
├── log
└── src
4 directories, 0 files
ROS2 개발환경 구축

## Slide 3
ROS 패키지
ROS 2의 파일 시스템패키지란?
소프트웨어를 구성하는 기본 단위
구성
  하나 이상의 노드(실행파일)
  package.xml : 패키지에 대한 정보
  Cmakelists.txt : 빌드 설정
  소스파일 :
  환경파일 :
  etc ..
바이너리 설치:
sudo apt install ros-[] 로 바이너리 설치를 하게 되면 /opt/ros/foxy/… 쪽에 설치가 되게 된다.
소스코드 설치:
소스코드는 깃에서 클론을 해서 설치하게 되며 자신이 설치하고자하는 워크스페이스에 설치가 되게 된다.

## Slide 4: 개발 환경 설정 .bashrc 파일 설정
Bashrc ( Bourne shell run command) 의 약자로 Steve Bourne 가 제작한 유닉스 오리지널 쉘이다.
  쉘이란 사용자와 커널 사이의 매개체 역할을 하는 프로그램이다. (터미널, terminator.. Etc )
  Bashrc 추가 내용.
개발 툴 설치
  용량 늘리기 20G -> 30G
sudo apt update && sudo apt install -y \
build-essential \
cmake \
git \
libbullet-dev \
python3-colcon-common-extensions \
python3-flake8 \
python3-pip \
python3-pytest-cov \
python3-rosdep \
python3-setuptools \
python3-vcstool \
wget
$ python3 -m pip install -U \
argcomplete \
flake8-blind-except \
flake8-builtins \
flake8-class-newline \
flake8-comprehensions \
flake8-deprecated \
flake8-docstrings \
flake8-import-order \
flake8-quotes \
pytest-repeat \
pytest-rerunfailures \
pytest
$ sudo apt install --no-install-recommends -y \
libasio-dev \
libtinyxml2-dev \
libcunit1-dev
  source /usr/share/colcon_argcomplete/hook/colcon-argcomplete.bash
  source /usr/share/vcstool-completion/vcs.bash
  source /usr/share/colcon_cd/function/colcon_cd.sh
  export _colcon_cd_root=~/colcon_ws
  alias cbp='colcon build --symlink-install --packages-select'
  alias killgazebo='killall -9 gazebo & killall -9 gzserver & killall -9 gzclient'

## Slide 5: ROS 패키지 생성하기
ros2 pkg create --build-type ament_python [패키지명] --dependencies [의존성1] [의존성2]…

## Slide 6
ROS2 개발환경 구축

## Slide 7
● setup.py
패키지 안에 있는 코드를 빌드하기위한 설정 파일
Setup.py 작성요령(python)

## Slide 8: ROS2 Publisher Node 만들기

## Slide 9: ROS2 subscriber Node 만들기

## Slide 10
ROS2 관련 자료 모음